INTRODUCCION.

(Rv. V. 2002)										NBE-CPI.96

C.P.I. - 96. INTRODUCCION. La Norma CPI-96, por su complejidad y por la interrelación entre su articulado, deja abiertas al proyectista diversas decisiones que una vez tomadas, le condicionan el diseño. Tratando de clarificar la aplicación de la NORMA, se ha realizado estas FICHAS, donde se han recogido, en la medida de lo posible, los artículos de la Norma, que van incidiendo en cada uno de los diferentes aspectos a contemplar. En ningún momento se ha pretendido que estos esquemas sirvan para que el proyectista se olvide de la Norma y que simplemente siguiéndolos, obtenga todos los condicionantes, tanto de diseño como de instalaciones que la CPI-96 le exige; ya que la relación e interdependencia entre las condiciones de diseño y construcción de edificios es compleja y cumpliéndola, se puede llegar a diversas soluciones alternativas, todas válidas. Las fichas sólo han contemplado diversos usos; en caso de que el edificio que se estudie tenga otros usos, habrá que tener en cuenta además del articulado general, los anejos correspondientes a sus usos; y en el caso de que existan locales de riesgo especial, el Art. 19. Las Fichas, siguen un modelo teórico, que contempla las posibles variantes que se pueden dar. Como resulta evidente, las variantes son ilimitadas en su número y en la casuística de situaciones límite por lo que es imposible recogerlas en una ficha.

DEFINICIONES. Artículo 13. EF-ESTABILIDAD AL FUEGO. - Estabilidad o capacidad portante. PF-PARALLAMAS. - Estabilidad o capacidad portante. - Ausencia de emisión de gases cara expuesta y estanqueidad al paso de llamas o gases. RF-RESISTENCIA AL FUEGO. - Estabilidad o capacidad portante. - Ausencia de emisión de gases cara expuesta y estanqueidad al paso de llamas o gases. - Aislamiento térmico en la cara no expuesta.