VIV. UNIFAMILIAR CON GARAGE < 5 VEHICULOS. V.U.1.

(Rv. V. 2002)										NBE-CPI.96

| 1.- DATOS DE PROYECTO Y USOS. |
| --- |
| Proy. Básico, de Ejecución, Reformado, ... Obra de Nueva Planta, Reformado ... | - VIV. UNIFAMILIAR (aislada, pareada entre medianeras) en X pls. y GARAJE en planta.. |
| - USOS : VIVIENDA - V m2. superficie construida. GARAJE - G m2. superficie construida. - ALTURA DE EVACUACION – VIVIENDA Y GARAJE - TIPO DE ESTRUCTURA - TIPO DE CERRAMIENTOS Y DIVISIONES |
| 2.- APLICACIÓN (art. 2) |
| Le es de aplicación la Norma por ser un proyecto de (reforma, o de nueva planta), tanto en su parte general como los anejos de vivienda y garaje. |
| VIVIENDA AISLADA. |
| 3.- COMPARTIMENTACION, EVACUACION y SEÑALIZACION. |
| SECTORES DE INCENDIO | - Un único sector de incendio por ser su sup. construida < 2.500 m2., - Dentro de este sector, puede existir un local de riesgo especial, riesgo bajo: el garaje por tener menos de 5 vehículos (art.19.1.3). |
| OCUPACION (art.6.2) | VIVIENDA: 1 persona / 20 m2. construidos. ocupación = V m2. / 20 personas. GARAJE: 1 persona / 40 m2. construidos. ocupación = G m2. / 40 personas. |
| EVACUACION (art.7.) | ORIGEN DE EVACUACION (art.7.1.1)(art.19.2) VIVIENDA: en la puerta de la vivienda. GARAJE: en cualquier punto del mismo. |
|  | RECORRIDOS DE EVACUACION (art.7.1..2)(art.19.2.1) VIVIENDA: la longitud del recorrido de evacuación es 0. GARAJE: la longitud del recorrido de evacuación será la distancia del punto más alejado a su puerta. Lreal < 25 m.(art.19.2.1) |
|  | ALTURA DE EVACUACION (art.7.1.3) En VIVIENDA es cero, no se considera. En GARAJE es la diferencia en metros del origen evacuación a la salida correspondiente. |
|  | VESTIBULO PREVIO (art.19.2.3) Si existe v. previo entre garage y vivienda “las puertas de los v. previos que comuniquen con el garage deben abrir hacia el interior del vestíbulo” |
|  | SALIDAS (art.7.1) En este caso coinciden con las puertas de la vivienda, la salida de recinto, la de planta, la del edifico y la del sector |
|  | DIMENSIONADO DE SALIDAS (art.7.4.3) La anchura libre de las puertas será como mínimo 0,80. |

VIV. UNIFAMILIAR CON GARAGE < 5 VEHICULOS. V.U.2.

(Rv. V. 2002)										NBE-CPI.96

| 4. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE E. CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES |
| --- |
| ESTABILIDAD EXIGIBLE A LA ESTRUCTURA (art.14) (art.19) | VIV. Y GARAJE ADOSADO O INDEPENDIENTE DE LA VIV. En la vivienda: Los forjados de piso, junto con las vigas, los soportes y los tramos de escalera correspondientes tendrán según tabla I (art.14). En el garaje: El forjado y su estructura tendrán EF 90 En edificio exento y cubierta no transitable EF 30(art.14.d) VIVIENDA Y GARAJE CON FORJADO COMUN. Las mismas características excepto en la zona de garaje; que en este caso, su forjado y estructura tendrán EF 90 (art.19.2.3). |
| RF EXIGIBLE A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS (ART.15) | - Paredes y techos (art.19.2.3, tabla 3). El garage por ser local de riesgo especial bajo tendrá RF 90 en paredes y techos. - Puertas del local de Riesgo Especial Bajo GARAJE (art.19.2.3.., art.15.5.3). En general, puerta de paso con el interior de la vivienda RF-60. A la puerta de salida al exterior no se le exige RF. - Fachadas art.15.2.2. |
| CONDICIONES EXIGIBLES A LOS MATERIALES. (art.16) (art.19) | En el garaje, los revestimientos de paredes y techos serán M1 y en suelos M2 (art.19.2.3 Tabla 3). Si la pared de separación del garaje con vivienda esta formada por varias capas; para las capas de material interiores ver art. 16.2. |
| 5. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS. |
| - Se necesita colocar extintores portátiles en la zona de garaje. - Según art.20.1.3: "Se instalará un extintor en el exterior del local y próximo a la puerta de acceso" de modo que la longitud del recorrido hasta el mismo sea menor o igual que 15 m. - Si fuera mayor se colocarían más extintores en el interior de modo que la longitud de recorrido hasta cada uno de ellos sea menor o igual que 15 m. - "Los extintores serán de eficacia 21 A ó 55 B". - Es necesario alumbrado de emergencia en el local de RIESGO ESPECIAL BAJO: Garage; sus características en el art.21.2. |

VIV. UNIFAMILIAR CON GARAGE < 5 VEHICULOS. V.U.3.

(Rv. V. 2002)										NBE-CPI.96

VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA.

Sirve lo anterior excepto que : según art.14.e los elementos comunes o pasantes tendrán una EF correspondiente al uso RESIDENCIAL. tabla I: La separación entre viviendas sera RF 60.

VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS.

Son válidas las consideraciones anteriores. Las medianeras tendrán como mínimo RF 120.

# Text boxes

| Uso Recinto Inferior al forjado | Plantas Sótano | Plantas de Piso máx. altura de evac. |
| --- | --- | --- |
|  |  | < 15 m. |
| Viv. Unif. | EF-30 | EF-30 |

| Uso Recinto Inferior al forjado | Plantas Sótano | Plantas de Piso máx. altura de evac. |
| --- | --- | --- |
|  |  | < 15 m. |
| Viv. Unif. | EF-120 | EF-60 |